## Slide 1: Neue Fahrzeugkonzeption Stand 06/2015

## Slide 2: Technische Neuerungen auf dem Fahrzeugsektor
Allgemeines
In den letzten Jahren gab es wesentliche Veränderungen bei der Normung der Feuerwehrfahrzeuge. Aufgrund von europäischen Normen mussten verschiedene deutsche Normen zurückgezogen und ersetzt werden. Bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen sind folgende Grundsatznormen zu beachten:
DIN EN 1846 – „Feuerwehrfahrzeuge“ Teil 1: Nomenklatur und Bezeichnung
Teil 2: Allgemeine Anforderungen, Sicherheit und Leistung
Teil 3: Fest eingebaute Ausrüstung, Sicherheit und Leistungsanforderung.
b) Anforderungen an Feuerwehrfahrzeuge in RLP, neuester Stand (Internet)
c) Restnorm E DIN 14 502-2 Allgemeine Anforderungen (Entwurf)
d) DIN 14 502-3 Farbgebung und besondere Kennzeichnung
e) Feuerwehrfahrzeug-Konzeption des DIN-FNFW, neuester Stand (Internet)

## Slide 3: Technische Neuerungen auf dem Fahrzeugsektor
2. Neuerungen in der Fahrzeugnormung
In den Jahren wurden wesentliche Veränderungen in die Fahrzeugnormen eingearbeitet:
Im Folgenden wird auf die wesentlichen Veränderungen in den einzelnen Normen eingegangen.
  2.1 Löschfahrzeuge Es wird nur über die Fahrzeuge referiert, die in RLP gefördert werden.

## Slide 4: Technische Neuerungen auf dem Fahrzeugsektor
    2.1.1 Kleinlöschfahrzeug, KLF; DIN 14 530-24
Nach der positiven Untersuchung in Rheinland-Pfalz und Hessen sowie den guten Resonanzen von der Basis wurde in einem Arbeitskreis des Fachnormenausschusses NA 031-04-06 AA die Norm erstellt.
Die Norm wurde überarbeitet und mit Stand 09/2012 verabschiedet. Gegenüber der alten DIN ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:
a) Begriff „Kleinlöschfahrzeug, KLF“ überarbeitet;
b) zulässige Gesamtmasse auf 4.750 kg erhöht;
c) Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h begrenzt;
d) Inhalt des Löschwasserbehälters auf mind. 500 Liter erhöht;
Tragkraftspritze geändert, dabei PFPN 10-1000 aufgenommen und die Anforderungen erweitert;
bei Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe das Mehrzweckstrahlrohr durch ein Hohlstrahlrohr ersetzt;
g) feuerwehrtechnische Beladung in Tabelle 1 vollständig überarbeitet, bei den Schläuchen und Armaturen an das TSF-W und bei der übrigen Beladung an das TSF angepasst.
Anmerkung:
Das früher in Rheinland-Pfalz geförderte kleine Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser, TSF-W ist somit entbehrlich und kann vollends durch das KLF ersetzt werden.

## Slide 5: Technische Neuerungen auf dem Fahrzeugsektor
    2.1.2 Tragkraftspritzenfahrzeug, TSF; DIN 14 530-16
Das Tragkraftspritzenfahrzeug ist nach DIN 14 530 Teil 16 genormt. Die Norm wurde überarbeitet und mit Stand 04/2008 verabschiedet. Gegenüber der alten DIN ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:
Gesamtmasse auf 4000 kg erhöht; Fahrzeug muss aber auch mit 3500 kg darstellbar sein;
Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h festgelegt;
Anforderungen an Anhängerkupplung neu geregelt.
Anstrich: Farbgebung neu geregelt;
Beladepläne gestrichen, Beladungsmasse 692 kg;
redaktionell vollständig überarbeitet.
Entnahme Tragkraftspritze (5.5) nicht mehr vorgegeben.

## Slide 6: Technische Neuerungen auf dem Fahrzeugsektor
    2.1.3 Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser, TSF-W; DIN 14 530-17
Das Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser ist nach DIN 14 530 Teil 17 genormt. Die DIN-Norm wurde in 04/2008 verabschiedet. Folgende wesentliche Änderungen ergeben sich gegenüber der alten Ausgabe:
max. Länge auf 6.300 mm erhöht,
max. Höhe auf 2.800 mm erhöht;
zul. Gesamtmasse auf 6.300 kg erhöht;
Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h festgelegt;
Anforderungen an Anhängerkupplung neu geregelt;
Anforderungen an Räume und Dach neu geregelt;
löschtechnische Einrichtungen neu geregelt:
- Tragkraftspritze PFPN 10-1000 muss im Fz. vorhanden und am Löschmittelbehälter fest angeschlossen sein;
- die Abgasführung ist ordnungsgemäß zu verlegen,
- Löschwasserbehälter mit nutzbarer Wassermenge von mind. 500 Liter (750 Liter zulässig).
h) Feuerwehrtechnische Beladung überarbeitet.
i) Standardbeladung (Tab.1) Gewicht 817 kg) wesentlich erweitert, muss vorhanden sein
j) Zusatzbeladungen (Tab.2)
- Motorsäge, A
- Strom, B
- Beleuchtung, C
- Schaum, D

## Slide 7: Technische Neuerungen auf dem Fahrzeugsektor
Die Ausrüstungsgegenstände der Tabelle 2 dürfen – soweit Raum- und Gewichtsreserve vorhanden ist – verladen werden. Bei der nächsten Überarbeitung der Norm ist davon auszugehen, dass Tabelle 2 gestrichen wird. Wegen schlechter Erfahrungen bei der Beschaffung von Feuerlöschfahrzeugen werden die Zusatzbeladungen gestrichen und nur noch die Standardbeladung in den Normen aufgeführt.
Zusatzbeladungen im Bereich der Raum- und Gewichtsreserve darf weiterhin verladen werden. Sämtliche Beladungsgegenstände werden in der DIN 14 800-18 (einschl. Beiblätter) beschrieben und aufgeführt und können von dort übernommen werden.

## Slide 8: Technische Neuerungen auf dem Fahrzeugsektor
    2.1.4 Mittleres Löschfahrzeug, MLF; DIN 14 530-25
Das Mittlere Löschfahrzeug, MLF ist nach der DIN 14 530-25 zu fertigen. Die Norm wurde in 09/2012 verabschiedet.
Folgende Unterschiede bestehen gegenüber der alten Ausgabe.
Ausrichtung der Konzeption auf einem LKW-Fahrgestell;
max. Gesamtmasse 7.500 kg (Klasse L) nach DIN EN 1846-2,
als Ausnahme wird eine höhere zul. Gesamtmasse von 8.500 kg (TH/3-tlg. SL) genehmigt;
c) vorrangig Straßenantrieb;
d) Staffelkabine;
e) Gruppenbeladung;
f) Löschwasserbehälter mit einer nutzbaren Wassermenge von mind. 1000 L; aus einsatztaktischen Gründen werden in RLP nur Fahrzeuge mit 1000 L Löschwasser genehmigt und gefördert;
g) festeingebaute Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-1000.

## Slide 9: Technische Neuerungen auf dem Fahrzeugsektor
    2.1.5 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug, HLF 10; DIN 14 530-26
    Das Löschgruppenfahrzeug LF 10 ist weiterhin in der DIN 14 530-5 genormt. Dieses Fahrzeug wird in RLP nicht gefördert. Für das Hilfeleistungs-Löschfahrzeug, HLF 10 wurde die DIN 14 530-26 mit Stand 11/2011 erlassen.
Gegenüber der alten Ausgabe ergeben sich folgende, wesentliche Veränderungen:
Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug, HLF 10/6 aus DIN 14 530-5 in diesen neuen Teil 26 von DIN 14 530 überführt;
Änderung der Fahrzeugbezeichnung von HLF 10/6 in HLF 10 vorgenommen, wegen der bundesweiten Einführung des digitalen BOS-Funks;
Vorwort neu formuliert;
Gesamtmasse auf 12.000 kg erhöht und Massenreserve von mind. 3% der Gesamtmasse ausgenommen (RLP lässt für Allradantrieb 12.500 kg zu);
Empfehlung gleicher Spurweiten an der Vorder- und Hinterachse bei Allradantrieb und Verwendung von Single-Bereifung aufgenommen;
Aufstellung einer Energiebilanz des Fahrzeugs nach E DIN 14 502-2 gefordert;
pneumatisch oder elektrisch fernbedienbare Absperrorgane müssen ohne zusätzlich anzubringende Hilfsmittel manuell betätigt werden können;
Löschwasserbehälter mit einer nutzbaren Wassermenge auf 1000 L festgelegt (in RLP nicht neu);
Anforderungen an einen fest eingebauten Schaummittelbehälter aufgenommen;
Anforderungen zum Aufbau und zum Dach aufgenommen;
Standardbeladung vollständig überarbeitet.

## Slide 10: Technische Neuerungen auf dem Fahrzeugsektor
    2.1.6 Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug, HLF 20; DIN 14 530-27
Das Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 ist in der DIN 14 530 Teil 27 beschrieben. Im November 2011 wurde das neue Normblatt herausgebracht. Wie bei dem HLF 10 wurde auch hier das Löschgruppenfahrzeug weiterhin in der DIN 14 530 Teil 11 beschrieben. Folgende wesentlichen Veränderungen ergeben sich gegenüber der alten Norm:
a) Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20/16 aus DIN 14 530-11 in diesen neuen Teil 27 von DIN 14 530 überführt;
b) Normänderung DIN 14 530-1/A1:2007-05 eingearbeitet;
c) Änderungen der Fahrzeugbezeichnung von HLF 20/16 in HLF 20 vorgenommen wegen der bundesweiten Einführung des digitalen BOS-Funks;
d) Vorwort neu formuliert;
e) Gesamtmasse auf 15.000 kg erhöht und Massenreserve von mind. 3% der Gesamtmasse aufgenommen;
f) Empfehlung gleicher Spurweiten an der Vorder- und Hinterachse bei Allradantrieb und Verwendung von Single-Bereifung aufgenommen;
g) Aufstellung einer Energiebilanz des Fahrzeuges nach E DIN 14 502-2 gefordert;
h) Anforderungen an fahrbare Schlauchhaspel bzw. Geräteträger aufgenommen (1000 mm Überstand);
i) pneumatisch oder elektrisch fernbedienbare Absperrorgane müssen ohne zusätzlich anzubringende Hilfsmittel manuell betätigt werden können;
j) Löschwasserbehälter mit einer nutzbaren Wassermenge auf 1.600 L festgelegt;
k) löschtechnische Einrichtungen überarbeitet;
l) Standardbeladung vollständig überarbeitet.
Soweit Raum- und Gewichtsreserve vorhanden sind, dürfen Ausrüstungsgegenstände nach DIN 14 800-18 verladen werden.

## Slide 11: Technische Neuerungen auf dem Fahrzeugsektor
2.1.7 Löschgruppenfahrzeug, LF 20 KatS für den Katastrophenschutz
Das Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS ist nach DIN 14 530-8 genormt. Die DIN Norm wurde in 09/2012 erlassen. Das Fahrzeug ist dem heutigen Stand der Technik angepasst und ersetzt das ehemalige LF 16-TS. Das Fahrzeug wird in Rheinland-Pfalz bei kommunalen Beschaffungen als LF 20 KatS nur für den überörtlichen Einsatz im Rahmen des Katastrophenschutzes der Landkreise und kreisfreien Städte durch das Land gefördert. Folgende wichtige Eckpunkte sind zu beachten:
zul. Gesamtmasse 14.000 kg
Antriebsart grundsätzlich Allradantrieb mit Singlebereifung
c) Differentialsperren längs und quer vorgeschrieben
d) Feuerlöschkreiselpumpe nach EN 1028-1-FPN 10-2000
e) nutzbare Wassermenge mindestens 1000 L
f) festeingebauter Lichtmast
g) Besonderheiten der Beladung: - Tragkraftspritze PFPN10-2000
- 30 Druckschläuche B75-20

## Slide 12: Technische Neuerungen auf dem Fahrzeugsektor
2.1.8 Tanklöschfahrzeuge, TLF
Der Fachnormenausschuss für Feuerwehrwesen hat drei Tanklöschfahrzeuge auf Bundesebene genormt:
- TLF 2000, DIN 14 530-18 (04/2011)
- TLF 3000, DIN 14 530-22 (04/2011) - TLF 4000, DIN 14 530-21 (04/2011)
2.1.8.1 TLF 2000
Das TLF 2000 ersetzt das ehemalige TLF 8/18 und wurde auf Bundesebene genormt.
  Dieses Fahrzeug wurde in die Förderliste aufgenommen und wird im Ausnahmefall bei besonderem Bedarf gefördert. a) Besatzung 1/2
  b) zul. Gesamtmasse 10.000 kg
  c) Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-1000
  d) Löschwasserbehälter mind. 2000 L

## Slide 13: Technische Neuerungen auf dem Fahrzeugsektor
2.1.8.2 TLF 3000
Das TLF 3000 ersetzt das ehemalige TLF 16/24-Tr. Das Fahrzeug wurde in die Förderliste aufgenommen.
Das Normblatt wurde im April 2011 veröffentlicht. Gegenüber dem alten DIN-Blatt 14 530-22 ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:
a) Bezeichnung und Begriff wegen des vergrößerten Löschwasserbehälters und der bundesweiten Einführung des digitalen BOS-Funks geändert;
b) Feuerlöschkreiselpumpe EN 1028-1-FPN 10-2000 ist nach DIN 14 420 einzubauen,
c) Inhalt des Löschwasserbehälters auf mind. 3.000 L vergrößert;
d) Besatzung 1/2
e) Anforderungen an das Fahrgestell, den Aufbau, den Fahrerraum, des Daches und die löschtechnischen Einrichtungen vollständig überarbeitet;
f) feuerwehrtechnische Beladung in der Tabelle 1 (Standardbeladung TLF 3000) vollständig überarbeitet;
g) Zusatzbeladung für Waldbrände als Tabelle 2 aufgenommen;
h) zul. Gesamtmasse auf 14.000 kg festgelegt;
i) Beladeplan ist entfallen.

## Slide 14: Technische Neuerungen auf dem Fahrzeugsektor
2.1.8.3 TLF 4000
  Das Tanklöschfahrzeug, TLF 4000 ist in der DIN 14 530-21 beschrieben. Das Normblatt wurde im April 2011 veröffentlicht. In dem Normblatt sind zwei Fahrzeuge beschrieben:
- TLF 4000
- PTLF 4000
Beide Fahrzeugtypen sind auszustatten:
a) Löschwasserbehälter für mind. 4000 L
b) Schaummittelbehälter für mind. 500 L
c) Feuerlöschkreiselpumpe EN 1028-1-FPN 10-2000 muss im Fahrzeug entsprechend DIN 14 420 eingebaut sein.
d) Schaumwasserwerfer mit einem Durchfluss von 1600 l/min bei 8 bar
e) Einbau einer Druckzumischanlage (DZA) oder Druckluftschaumanlage (DLS) nach DIN 14 430 ist zu empfehlen. Inzwischen gilt die europäische Norm DIN EN 16327.

## Slide 15: Technische Neuerungen auf dem Fahrzeugsektor
TLF 4000:
Folgende wesentliche Änderungen sind gegenüber der alten Norm aufgenommen:
a) Bezeichnung wegen der bundesweiten Einführung des digitalen BOS-Funks geändert;
b) Vorwort und Einleitung neu formuliert;
c) Begriff Tanklöschfahrzeug, TLF 4000 überarbeitet, charakteristische Masse gestrichen und zul. Gesamtmasse auf 15.000 kg geändert;
d) Anforderungen an das Fahrgestell, den Aufbau, die löschtechnischen Einrichtungen vollständig überarbeitet;
e) feuerwehrtechnische Beladung in Tabelle 1 (Standardbeladung für TLF 4000) vollständig überarbeitet;
f) Zusatzbeladungen Schaum, Schlauch für Waldbrände und Standard-Zusatzbeladungen sind entfallen und dafür Zusatzbeladung für Waldbrände in Tabelle 2 aufgenommen.
PTLF 4000:
Dieses Fahrzeug wird in RLP nur in Ausnahmefällen und bei besonderem Bedarf genehmigt. Folgende Veränderungen ergeben sich gegenüber dem TLF 4000:
a) zulässige Gesamtmasse 18.000 kg;
b) es ist eine Pulverlöschanlage nach DIN 14 475 einzubauen.

## Slide 16: Technische Neuerungen auf dem Fahrzeugsektor
2.1.9 Feuerlöschkreiselpumpen / Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuge
Im Folgenden werden die Begriffe erklärt, die immer wieder in den Normwerken ausgeführt werden.
a) Feuerlöschkreiselpumpen
DIN EN 1028 – Ausgabe 02/2002
- Teil 1 Anforderungen an Feuerlöschkreiselpumpen
- Teil 2 Prüfung von Feuerlöschkreiselpumpen
FPN 10-1000
FPN 10 - 1000
1000 l/min
    10 bar Feuerlöschkreiselpumpe Normaldruck (< 20 bar)

## Slide 17: Technische Neuerungen auf dem Fahrzeugsektor
b) Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug, HLF 20
HLF 20
Volumenstrom FP 20 x 10 l/min = 2000 l/min
(FPN 10-2000)
Hilfeleistungs- Löschgruppenfahrzeug

## Slide 18: Technische Neuerungen auf dem Fahrzeugsektor
  2.2 Rüst- und Gerätewagen
  2.2.1 Rüstwagen, RW
Der Rüstwagen RW wurde nach DIN 14 555 Teil 3 genormt. Die alten Normblätter für RW 1 und RW 2 wurden zurückgezogen. Das Normblatt (05/2007) weist gegenüber der alten Ausführung folgende wesentliche Änderungen auf:
a) Rüstwagen RW 1 und RW 2 zu einem Rüstwagen vereinigt;
Fest eingebauter Stromerzeuger mit mind. 22 kVA
c) Anhängerlast und Anhängerkupplung neu geregelt;
d) Fahrzeugabmessungen in Höhe und Breite vergrößert;
e) max. Geschwindigkeit auf 100 km/h;
f) akustischer Alarmgeber bei Unterspannung für das Kfz aufgenommen (viele Verbraucher);
g) Anforderungen an die Farbgebung aufgenommen;

## Slide 19: Technische Neuerungen auf dem Fahrzeugsektor
feuerwehrtechnische Beladung vollständig überarbeitet: - viele nützliche Geräte, die nicht in den Löschfahrzeugen verlastet sind, wurden aufgenommen; - Standard- und Zusatzbeladung vollständig überarbeitet; - viele Wunschbeladungen sind möglich; - Beladeplan vollständig entfallen;
zulässige Gesamtmasse 14.000 kg
Zugeinrichtung mit maschinellem Antrieb (Winde) nach DIN 14 584, Ausgabe 12/2002; Folgende wesentliche Änderungen sind eingearbeitet:
a) Aufbau der Norm entsprechend den Regeln für die Abfassung und Gestaltung von Sicherheitsnormen nach DIN EN 14 414;
b) Gefährdungsanalyse nach DIN EN 1050 aufgenommen;
c) Sicherheitsanforderungen sowie deren Prüfungen entsprechend der Gefährdungsanalyse erweitert;
d) Feststellbremse an allen Rädern;
Fernbedienung Winde zulässig.
Ein Arbeitskreis des FNFW überarbeitet z.Z. diese Norm. Insbesondere die Werkzeugsätze nach DIN 14 800 wurden eingearbeitet.

## Slide 20: Technische Neuerungen auf dem Fahrzeugsektor
    2.2.2 Gerätewagen-Gefahrgut, GW-G
Der Gerätewagen-Gefahrgut, GW-G ist nach DIN 14 555 Teil 12 genormt. Diese Norm wurde durch einen Arbeitsausschuss überarbeitet und in 04/2015 neu veröffentlicht. In RLP ist das Gefahrgutkonzept des Landes eingeführt.
    2.2.3 Gerätewagen-Logistik, GW-L
Nach Vorstellung des Normenausschusses sind 2 Fahrzeuge genormt:
a) GW-L 1, DIN 14 555 Teil 21 - zulässige Gesamt-Masse 7.500 kg - Nutzlast mind. 2.000 kg (4 Rollcontainer) - vorrangig Straßenantrieb - Besatzung Truppkabine (1/1) oder Staffelkabine (1/5) - Ladebordwand mind. 750 kg - feuerwehrtechnische Beladung: Standardbeladung ist mindestens unterzubringen

## Slide 21: Technische Neuerungen auf dem Fahrzeugsektor
b) GW-L 2; DIN 14 555, Teil 22 - zulässige Gesamt-Masse 14.000 kg - Nutzlast mind. 4.000 kg (8 Rollcontainer) - vorrangig Allradantrieb - Besatzung Staffelkabine (1/5) - Ladebordwand mind. 1.500 kg - feuerwehrtechnische Beladung: Standardbeladung muss untergebracht sein
Soweit andere Ziele verfolgt werden, wie bspw. Ersatz von Schlauchwagen oder Gerätewagen-Gefahrgut, so sind komplette Beladungen aus den entsprechenden Normen zu übernehmen.
Bei diesen Fahrzeugen ist zu beachten, dass die GW-L 1 und GW-L 2 in RLP nicht eingeführt sind und somit nicht beschafft werden können. Stattdessen sind in RLP die Mehrzweckfahrzeuge, MZF nach Technischer Richtlinie Nr.5 eingeführt. Die Fahrzeuge sind eingeteilt in:
- MZF 1 4.750 kg zul. Gesamtmasse
- MZF 2 9.000 kg zul. Gesamtmasse
- MZF 3 16.000 kg zul. Gesamtmasse

## Slide 22: Technische Neuerungen auf dem Fahrzeugsektor
2.3 Wechselladerfahrzeuge
Die Wechselladerfahrzeuge mit Abrollbehälter sind nach DIN EN 1846-3 u. DIN 14 505 genormt. Folgende wesentliche Punkte sind zu beachten und in der Norm (01/2015) festgeschrieben:
a) Wechsellader-Fahrzeugtyp abhängig von der max. Außenlänge des Abrollbehälters und der Anzahl der Achsen (Zweiachser und Dreiachser möglich);
b) zul. Gesamtmasse des Fahrzeugs von 26 t aufgenommen, d. h. die max. zul. Gesamtmasse von 18 t ist entfallen und die Gewichtsgrenze wurde erhöht;
c) Abrollbehälter mit einer max. Außenlänge von 6.900 mm (alt 5.900 mm) aufgenommen;
d) Bezug zur E DIN 30 720-1 aufgenommen (handelsübliche Wechselladerfahrzeuge);
e) Anforderungen an das Fahrgestell, das Fahrerhaus, die Wechselladereinrichtung und den Abrollbehälter vollständig überarbeitet;
f) Betrieb mit Seilsystem ist entfallen;
g) Anhänge vollständig überarbeitet

## Slide 23: Technische Neuerungen auf dem Fahrzeugsektor
Wenn ein Aufgabenträger ein Wechselladersystem einführen möchte, so ist dies zu beschreiben und mit dem Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur vor Beschaffung des ersten Gerätes abzustimmen.
Anmerkung:
Die DIN 14 505 für Wechselladerfahrzeuge wird in Zukunft als Entwurf EDIN 14 505 veröffentlicht. Die Wechselladerfahrzeuge sind in der DIN EN1846-3 aufgenommen worden. Für die deutschen Feuerwehren muss die EDIN 14 505 bleiben, damit die Interessen der deutschen Feuerwehren in den Wechselladerfahrzeugen verwirklicht werden können.
3. Technische Richtlinien (RP)
Die Technischen Richtlinien (RP) werden nicht mehr an die Aufgabenträger verschickt. Jeder Nutzer kann bei Bedarf die Technischen Richtlinien im Internet herunterladen:
BKS-Portal RLP oder LFKS-rlp.de/Downloads/Technische Richtlinie/TRX
Neben den Technischen Richtlinien enthält die Seite im Internet weitere nützliche Erlasse.
Überarbeitungen erfolgen in Zusammenarbeit zwischen ISIM, ADD und LFKS und werden im Arbeitskreis Feuerwehr abgestimmt. Anschließend werden die bearbeiteten Richtlinien ins Internet eingestellt.

## Slide 24: Technische Neuerungen auf dem Fahrzeugsektor
4. Fahrzeugliste AFKzV
Die Arbeitsgruppe des „Ausschusses für Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung“ (AFKzV) des Arbeitskreises 5 (AK 5) der Innenministerkonferenz, hat sich auf eine bundeseinheitliche Fahrzeugliste geeinigt. Zukünftig sollen nur noch die in der Liste enthaltenen Fahrzeuge bundesweit beschafft werden.
Als Ersatz für die DIN 14 530-1 wird, in Verbindung mit dem Fachbereich 192 des DIN, diese Liste durch die Fachausschüsse ständig fortgeschrieben. Diese Liste kann von der gleichen Internetseite jederzeit unter „Allgemeine Regelungen“ heruntergeladen werden.
Ein Vergleich der Fahrzeugliste mit den derzeit eingeführten Fahrzeugen zeigt, dass die Überarbeitung abgeschlossen ist.
Walter Weber

## Slide 25: VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT